## Slide 1
ekfgroup.com
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ

## Slide 2
ВСЕ УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ
ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ
НА НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В Г. АЛЕКСАНДРОВ

## Slide 3
ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ

## Slide 4
Без слаботочного отсека
Со слаботочным отсеком слева
PROXIMA
PROXIMA
ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ — АССОРТИМЕНТ
Со слаботочным отсеком справа
PROXIMA
Со слаботочным отсеком справа
BASIC

## Slide 5
Крепления для фазных
и нейтральных проводов*
Отсек слаботочного
оборудования
Перфорированные рейки
для установки оборудования (ТВ, интернет, связь)
*На ЩЭ PROxima
Вводно-распределительный отсек
DIN-рейки для модульного оборудования
Защитная панель
Пластина для сборки заземляющей шины*
Учетный отсек
DIN-рейки для крепления счетчиков
Электроизоляционный картон закрывает токоведущие части*
Крепления на изоляторах для удобной разводки магистральных проводов*
КОНСТРУКЦИЯ ЩИТОВ ЭТАЖНЫХ

## Slide 6
Общие изменения
Уменьшена глубина
Было: 160 мм – общая, 145 мм – встраиваемой части
Стало: 150 мм – общая, 135 мм – встраиваемой части
Изменения ЩЭ BASIC
Увеличена толщина металла
Было: 0,6 мм – двери, каркас и рама
Стало: 0,7 мм – двери / 1 мм – каркас и рама
Двери 0,7 мм
Каркас и рама 1 мм
135 мм
ЩЭ PROXIMA И BASIC
*Изменения с Августа 2023 г

## Slide 7
Характеристики | 
Толщина металла, мм | двери – 0,7 корпус – 1
Количество квартир | до 9 (12)*
Количество модулей | до 9 на квартиру
Сечение магистральных проводников, мм² | до 95
Способ установки | встраиваемый/ навесной**
Габариты (ВхШхГ), мм | 1000х950х150
Габариты ниши (ВхШхГ), мм | мин: 910х870х135 макс: 980x930x135+
* — в зависимости от типа прибора учета
** — при использовании специального кожуха для навесного исполнения
ЩЭ PROXIMA СО СЛАБОТОЧНЫМ ОТСЕКОМ (СПРАВА/СЛЕВА)

## Slide 8
ЩЭ PROXIMA БЕЗ СЛАБОТОЧНОГО ОТСЕКА
* — в зависимости от типа прибора учета
** — при использовании специального кожуха для навесного исполнения
Характеристики | 
Толщина металла, мм | двери – 0,7 корпус – 1
Количество квартир | до 8 (12)*
Количество модулей | до 9 на квартиру
Сечение магистральных проводников, мм² | до 95
Способ установки | встраиваемый/ навесной**
Габариты (ВхШхГ), мм | 1000х650х150
Габариты ниши (ВхШхГ), мм | мин: 910х870х135 макс: 980x930x135+

## Slide 9
ЩЭ PROXIMA НАЛИЧИЕ СЪЕМНОЙ РАМЫ С DIN-РЕЙКАМИ

## Slide 10
ЩЭ BASIC СО СЛАБОТОЧНЫМ ОТСЕКОМ
Характеристики | 
Толщина металла, мм | двери – 0,7 корпус – 1
Количество квартир | до 8*
Количество модулей | до 9 на квартиру
Подвод кабеля | снизу / сверху
Способ установки | встраиваемый/ навесной**
Габариты (ВхШхГ), мм | 1000х950х150
Габариты ниши (ВхШхГ), мм | мин: 910х870х135 макс: 980x930x135+
* — в зависимости от типа прибора учета
** — при использовании специального кожуха для навесного исполнения

## Slide 11
ЩЭ навесной
PROxima / Basic
Кожух
универсальный EKF
ЩЭ встраиваемый
PROxima / BASIC
НАВЕСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЩЭ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЖУХА
Толщина металла кожуха: 1 мм
2 типа кожуха:
Для ЩЭ со слаботочным отсеком (справа / слева)
Для ЩЭ без слаботочного отсека

## Slide 12
ОТЛИЧИЯ ЩЭ PROXIMA И BASIC
ЩЭ PROXIMA
Фазные и N/PE шины в комплекте
Съемная монтажная рама
Удобнее для монтажников
ЩЭ BASIC
Без шин N/PE и сжимов «Орех»
Монтажная рама несъемная
На 30% ниже PROxima

## Slide 13
ЩЭ ДРУГОГО ЦВЕТА RAL
Минимальный объем заказа щитов этажных отличающего от стандартного цвета (RAL7035) – 100 шт. одного типоразмера

## Slide 14
УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ - УЭРМ

## Slide 15
УСТРОЙСТВО ЭТАЖНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ МОДУЛЬНОЕ
Характеристики | 
Толщина металла, мм | корпус / двери – 0,7 крышки коробов – 1
Количество модулей в ЯУРе, шт | до 12 на квартиру
Высота ЯУРов, мм | 300 / 400 / 600
Установка счетчиков | DIN-рейка/ монтажная панель*
Сечение магистрального силового проводника, мм² | до 95
Степень защиты | IP31 (УХЛ3)
Высота УЭРМ, мм | от 2000
* на ЯУРе высотой 600 мм
Все короба и ЯУРы имеют заднюю стенку

## Slide 16
КОНСТРУКЦИЯ УЭРМ
Короб КСС
Короб связи и сигнализации
Высота: 1890 мм
4 отсека: отсек ТФ, отсек ТВ, отсек РИД, отсек АСКУЭ
Цоколь верхний с компенсатором
Высота: 110 / 260 / 410 / 560 мм
Полезный вылет компенсатора: 150 мм
ЯУР
Ящик учетный распределительный
Высота: 300 / 400 / 600 мм
Крепление счетчика: DIN-рейка / МП
Ящики на: 1 счетчик / 2 счетчика
Короб КЭТ силовой
Короб электротехнический для прокладки силовых кабелей
Высота: 1890 мм
В коробе установлены специальные шины N и PE
Короб верхний для КСС/КЭТ
Высота: 600 / 1100 мм
Прямоугольные отверстия необходимы для дополнительной разводки силовых/слаботочных кабелей

## Slide 17
КОРОБ КЭТ СИЛОВОЙ
Шины N и PE
Возможно подключить магистральный кабель сечением до 95 мм²
Заглушки кабельных
вводов идут в комплекте
Заглушка на отверстие Ø 30 мм
Заглушка на отверстие Ø 8 мм
Отверстия диаметром 8 мм предназначены для болтового соединения с ЯУРами высотой 400 / 600 мм

## Slide 18
Все комплектующие скрепляются
между собой болтовым соединением
Компенсатор
Полезный вылет до 150 мм
Арт.:
ak-0-1*
Прямоугольные отверстия в коробах верхних возможно закрыть с помощью 12-модульной заглушки EKF
*Приобретается отдельно
КОРОБ ВЕРХНИЙ И ЦОКОЛЬ С КОМПЕНСАТОРОМ

## Slide 19
Высота: 300 мм
Счетчик на DIN-рейку
Количество модульных аппаратов: до 12 шт
ЯУР 300 на
1 счетчик
ЯУР 400 на
1 счетчик
Высота: 400 мм
Счетчик на DIN-рейку
Съемная монтажная рама
Количество модульных аппаратов: до 12 шт
ЯУР 400 на
2 счетчика*
Высота: 400 мм
2 счетчика на DIN-рейку
Съемная монтажная рама
Количество модульных аппаратов: до 12 шт
ЯУР 600 на
1 счетчик
Высота: 600 мм
Счетчик на DIN-рейку/ монтажную панель
Съемная монтажная рама
Количество модульных аппаратов: до 12 шт
ЯУР 600 на
2 счетчика*
Высота: 600 мм
2 счетчика на DIN-рейку
Съемная монтажная рама
Количество модульных аппаратов: до 12 шт
* ЯУР 400/600 на 2 счетчика отличаются от ЯУРов на 1 счетчик только количеством окон в дверях
ЯЩИК УЧЁТНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ. ВИДЫ

## Slide 20
Установка счетчика на монтажную панель
Отличие ЯУРов на 1 счетчик и на 2 счетчика
ЯЩИК УЧЁТНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ. ВИДЫ

## Slide 21
Противопожарная
перегородка
Предназначены для секционирования или разделения противопожарных линий и магистральных кабелей.
Метизы для крепления идут в комплекте
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

## Slide 22
Гильза
кабельная
ГИЛЬЗЫ КАБЕЛЬНЫЕ
Предназначаются для прокладки и механической защиты кабельных систем в межэтажных перекрытиях жилых и производственных сооружениях. Экономят время и деньги при прокладке кабельных систем

## Slide 23
Устанавливается в боковые отверстия верхних коробов. Изготавливается в двух вариантах:
Кабель канал 300 (uerm-kk-1) используется в том случае, когда между коробами КЭТ установлен один ряд ЯУР
Кабель канал 600 (uerm-kk-2) используется в том случае, когда между коробами КЭТ установлены два ряда ЯУР
КАБЕЛЬ КАНАЛ

## Slide 24
Цоколь верхний
с компенсатором
Короб верхний
для КСС/КЭТ
Короб нижний
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ НИШ
Предназначены для полного закрытия стены, на которую крепится УЭРМ, не оставляя свободных ниш

## Slide 25
УСТРОЙСТВА ЭТАЖНЫЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЗ

## Slide 26
Характеристики | 
Толщина металла, мм** | двери – 0,7 корпус – 1
Количество квартир | до 12*
Количество модулей | до 9 на квартиру
Сечение магистральных проводников, мм² | до 95
Способ установки | Встраиваемый
Габариты (ВхШхГ), мм | 1300х1300х150
Габариты ниши (ВхШхГ), мм | мин: 1200х1200х135 макс: 1250x1250x135+
* — в зависимости от типа прибора учета
** — возможно использование другой толщины
Устройство изготавливается на заказ
по ТЗ заказчика
УСТРОЙСТВО ЭТАЖНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ВСТРОЕННОЕ

## Slide 27
Учетно-распределительный отсек
Съемная монтажная рама
DIN-рейки для модульного оборудования и для крепления счетчиков
Магистрально-силовой отсек
Пластина для сборки заземляющей шины
Пластина для сборки нулевой шины
Перфорированные рейки для крепления фазных сжимов
Пластины для N/PE проводников
Возможно подключить
магистральный проводник сечением до 95 мм²
Распределительный отсек
DIN-рейки для модульного оборудования
Труба для прокладки слаботочных линий через силовые отсеки
Отсек слаботочного оборудования
Перфорированные рейки для установки оборудования (ТВ, интернет, связь)
Кабель канал
КОНСТРУКЦИЯ УЭРВ

## Slide 28
Характеристики | 
Толщина металла, мм** | Корпус / двери – 0,7 крышки коробов – 1
Количество квартир | до 12*
Количество модулей | до 9 на квартиру
Сечение магистральных проводников, мм² | до 95
Способ установки | Встраиваемый / накладной
Габариты (ВхШхГ), мм | 2780х1200х290
Габариты ниши (ВхШхГ), мм | 2850x1250x150
* — в зависимости от типа прибора учета
** — возможно использование другой толщины
Устройство изготавливается на заказ
по ТЗ заказчика
УСТРОЙСТВО ЭТАЖНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ

## Slide 29
Распределительный отсек
DIN-рейки для модульного оборудования
Короб верхний для прокладки кабелей с компенсатором
Полезный вылет компенсатора: 150 мм
Силовой отсек
Пластина для сборки заземляющей шины
Пластина для сборки нулевой шины
Пластина для крепления ответвительных сжимов (орехи)
Учетно-распределительный отсек
Съемная монтажная рама
DIN-рейки для модульного оборудования и для крепления счетчиков
Отсек слаботочного оборудования
С возможностью монтажа перфорированных реек для установки оборудования
(ТВ, интернет, связь)
Короб нижний для прокладки кабелей
КОНСТРУКЦИЯ УЭРК

## Slide 30
Характеристики | 
Толщина металла, мм** | Корпус / двери – 0,7 крышки коробов – 1
Количество квартир | до 16*
Количество модулей | до 9 на квартиру
Сечение магистральных проводников, мм² | до 95
Способ установки | накладной
Габариты (ВхШхГ), мм | 2780х1200х290
* — в зависимости от типа прибора учета
** — возможно использование другой толщины
Устройство изготавливается на заказ
по ТЗ заказчика
УСТРОЙСТВО ЭТАЖНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛАДНОЕ

## Slide 31
Силовой отсек
Пластина для сборки заземляющей шины
Пластина для сборки нулевой шины
Короба для прокладки кабелей
Отсек слаботочного оборудования
Перфорированные рейки для установки
оборудования (ТВ, интернет, связь, АСКУЭ)
Отсек ТФ
Отсек РИД
Отсек ТВ
Отсек АСКУЭ
Учетно-распределительный отсек
DIN-рейки для модульного оборудования
DIN-рейки для крепления счетчиков
Защитные панели
КОНСТРУКЦИЯ УЭРН
Короба для прокладки кабелей

## Slide 32
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
 | Щиты этажные | УЭРМ | УЭРВ | УЭРК | УЭРН
Монтаж | Навесной / Встраиваемый в нишу | Накладной | Встраиваемый в нишу | Накладной / Встраиваемый в нишу | Накладной
Корпус для счётчиков | Общий | Индивид. для каждой кв. | Общий | Общий | Общий
Кол-во квартир (без доп. коробов КЭТ) | До 12* | До 12* | До 12* | До 12* | До 16*
Регулярная / заказная позиция | Стандартная на складе | Стандартная на складе | Заказная, индивидуального исполнения, от 40 шт |  | 
Целевая аудитория | Застройщики / Проектные институты |  |  |  | 
* — в зависимости от типа прибора учета

## Slide 33
ekfgroup.com